CWDM DFB LD MODULE

- Features

a.

a. InGaAsP/InP MQW DFB LD

b. Low Threshold Current

c. High Reliability

d. High Output Power

e. Built-in Optical Isolator

- Applications

a. Data Communication

b. Video Transmission

c. CATV System

- Absolute Maximum Ratings

| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LD Forward Current | If(LD) | - | Ith+40mA(DC) | mA |
| LD Reverse Voltage | Vr(LD) | - | 2 | V |
| PD Forward Current | If(PD) | - | 2 | mA |
| PD Reverse Voltage | Vr(PD) | - | 20 | V |
| Operating Temperature | Top | -40 | 85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 | 100 | ℃ |
| Soldering Temperature, Time | - | - | 260℃, 10 S | ℃,S |

- Optical and Electrical Characteristics (T=25℃)

| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Test Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Center Wavelength | λc | 1467 | 1470 | 1473 | nm | - |
|  |  | 1487 | 1490 | 1493 | nm |  |
|  |  | 1507 | 1510 | 1513 | nm |  |
|  |  | 1527 | 1530 | 1533 | nm |  |
|  |  | 1547 | 1550 | 1553 | nm |  |
|  |  | 1567 | 1570 | 1573 | nm |  |
|  |  | 1587 | 1590 | 1593 | nm |  |
|  |  | 1607 | 1610 | 1613 | nm |  |
| Output Power | Po | 0.5 | 2 | - | mW | CW, If = Ith+20mA |
| Threshold Current | Ith | - | 10 | 30 | mA | - |
| Operating Voltage | Vop | - | 1.1 | 1.8 | V | If = Ith+20mA |
| Rise/Fall Time | tr/tf | - | 0.2 | 0.4 | ns | 10~90% |
| Spectral Width（-20dB） | △λ | - | - | 1 | nm | - |
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | 40 | - | dB | - |
| Monitor Current | Im | - | 0.2 | - | mA | If = Ith+20mA |
| Optical Isolation | Iso | 30 | - | - | dB | - |